PRESSRELEASE

Ny modell EXTRΔ 632T Farmer 
– en kompakt slåtterkross som hanterar mer!

04 december 2014, Nyköping, Sverige

EXTRΔ 632T Farmer – en lätt och smidig konstruktion.

Vicon´s nya slåtterkross på 3,2 meter heter EXTRΔ 632T Farmer. Detta är en maskin som klarar hårdare jobb på större arealer. Den nya slåtterkrossen är utrustad med en rad smarta standardfunktioner, såsom justerbar PTO och krosshastighet. Vinsten är en avsevärt lägre bränslekonsumtion. Med EXTRΔ 632T Farmer kan lantbrukaren spara både pengar och miljön.

Lätt och smidig konstruktion.

EXTRΔ 632T Farmer är designad för lättare traktorer, utan att styrka och stabilitet har påverkats. Nylon-krimper på krossenhet och förenklad fjädring är delar i denna lättvikts-designade konstruktion. Maskinen är anpassad för en frontkombination på 3,2 meter. 
Vicon EXTRΔ 632T Farmer har alltså en betydande arbetsbredd, men med ett lågt hästkraftsbehov. Det gör maskinen möjlig att drivas med mindre traktorer.

EXTRΔ 632T Farmer är fullmatad med funktioner som centrumfjädring, integrerade breda släpmedar, Non-Stopp skydd och 125⁰ transportläge.

Stefan Zimmermann, Produkt chef på Kverneland Group.
“Den nya EXTRΔ 632T Farmer är verkligen värd pengarna, inte bara när det gäller antalet funktioner, utan den är ännu mer intressant när det gäller driftskostnad.

Den lätta designen i kombination med minskad hastighet på PTO och krossenhet möjliggör lägre bränslekostnader”

Justerbar hastighet för enastående bränsleekonomi

EXTRΔ 632T Farmer är försedd med antingen 540 eller 1000 RPM växellåda. Genom att enkelt vrida växellådan, är det lätt att justera PTO hastigheten på maskinen. Krossenhetens varvtal kan dessutom regleras till antingen 600 eller 900 RPM. Justeringen är helt enkelt en fråga om en växling i drivlinan. I tunga grödor krävs hög hastighet, medan lätta och torra förhållanden kräver det lägre varvtalet. En låg hastighet ger minskad bränsleförbrukning.

Vertikal transportposition – Säker och stabil på vägen.

Vid transport står enheten i vertikal position 125°. En låg tyngdpunkt med maskinen nära traktorn, ger en utmärkt viktfördelning. Traktor och slåtterkross blir därmed välbalanserade under transport, även vid hög hastighet då redskapet är monterat på lyftarmarna.

Triangelformade tallrikar - ökad kapacitet.

EXTRΔ 632T Farmer har en EXTRΔ slåtterbalk. Vilket är en helsvetsad balk med triangelformade tallrikar. Här sitter det tre knivar per tallrik. Fördelen med tre knivar istället för två, är att varje kniv utsätts för en tredjedels lägre belastning. Med minskad belastning håller knivarna längre - vilket innebär ett rent snitt under en längre period.

Vicon EXTRΔ 632T Farmer – Teknisk data:

|  | EXTRΔ 632T Farmer |
| --- | --- |
| Arbetsbredd | 3.2m |
| Vikt | 1090kg |
| Antal tallrikar/Knivar | 8/24 |
| Typ av kross | Nylonfingrar |

Nedladdning av högupplösta bilder på Vicon EXTRΔ 632T FARMER:

Download image 01

Download technical image 01

***

Kverneland Group är ett ledande internationellt företag som utvecklar, producerar och distribuerar maskiner och tjänster för lantbruket. Tack vare stor öppenhet för nya lösningar kan Kverneland Group inte bara erbjuda ett brett maskinprogram av hög kvalitet, utan också systemlösningar för professionella lantbrukare. Vårt maskinutbud omfattar redskap för jordbearbetning, sådd, vallskörd, pressning, utfodring, gödsling, växtskydd samt elektroniska lösningar för traktorer och lantbruksredskap. För mer information om Kverneland Group besök www.se.kvernelandgroup.com

- - Slut- -

För vidare information:

Pierre Franzén

Försäljningschef Vicon

Tel. 07- 678 08 16

E-post pierre.franzen@kvernelandgroup.com

eller

Stefan Zimmermann

Product Manager, Vicon Disc and Drum Mowers

Phone: + 49 1520 91 96 745

E-Mail:	 stefan.zimmermann@kvernelandgroup.com

Vicon och iM FARMING Online:

|  | Visit our web site www.vicon.eu |  | Like us on facebook www.facebook.com/KvernelandGroup www.facebook.com/iMFarming |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Watch us on YouTube www.youtube.com/kvernelandgrp |  | Follow us on Twitter @KvernelandGroup @iM_Farming |